Инструкция по настройке WIFI роутера DLINK

Устройство подключаем к питанию электросети, подключив блок питания к устройству. Далее нужно подключить кабель интернет провайдера «Mega-Line» в порт с названием «Internet» и кабель (пачкорд) идущий в комплекте с WIFI роутером  подключить в один из портов черного цвета с нумерацией «1.2.3.4» .

Порты черного цвета с нумерацией «1.2.3.4» - LAN служат для подключения устройств, которые работают через кабель, в любой из портов LAN можно подключить персональный компьютер или ноутбук, используя кабель (пачкорд) идущий в комплекте.

Начало настройки

Wi-Fi-Интернет и IP-телевидение

1.Для того, чтобы попасть в веб-интерфейс роутера, необходимо открыть ваш Интернет-браузер и в строке адреса набрать http://192.168.0.1 или http://192.168.1.1, User Name admin, Password – admin (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся).

Для открытия веб-интерфейса роутера нужно открыть любую программу для открытия страниц в интернете (браузер) – Opera , Mozila Firefox , Google Chrome , Internet Explorer  и др.  В адресной строке браузера (именно в адресной, НЕ в поисковой) необходимо вписать следующий IP адрес: 192.168.0.1 и нажать клавишу Enter. После чего появится окно ввода Логина и Пароля, для доступа к настройкам устройства (Если окно для ввода логина и пароля не открылось, то попробуйте ввести IP адрес: 192.168.1.1). По умолчанию Логин (имя пользователя) – admin и Пароль – admin (все буквы в нижнем регистре). В случае если все введено, верно, откроется меню настроек роутера.

2. В левом меню выберите пункт "Начало" (1), в выпадающем меню - "Click'n'Connect" (2); подключите Ethernet-кабель провайдера к WAN-порту (Internet) устройства, нажмите "Далее".

3. Выберите необходимый тип соединения, в списке это "PPPoE + Статический IP", затем нажмите "Далее".

4. Заполните появившиеся поля следующими адресами:

IP-адрес: 192.168.0.10 (1), Сетевая маска: 255.255.255.0 (2), IP-адрес шлюза: 192.168.0.1 (3), Первичный DNS-сервер: 192.168.0.1 (4), жмём "Далее".

5.Следующие поля оставляем пустыми, просто нажимаем кнопку "Далее".

6. В следующем окне заполняем поля: Имя соединения: можно оставить без изменения (pppoe_Internet_3) (1), Имя пользователя (2) и Пароль(3) - это имя пользователя и пароль, согласованные с Вашим провайдером, последним пунктом повторяем правильный ввод пароля. В конце нажимаем кнопку "Далее".

7. На этом этапе роутер выполнит проверку правильности данных; если всё было заполнено верно, появится зеленая надпись "Поздравляем! Подключение к сети Интернет прошло успешно". После этого выбираем кнопку "Далее".

8. Откроется окно-резюме со всеми введенными ранее данными, подтверждаем, нажимая кнопку "Применить".

9. !!! Не забудьте, после всех проведенных операций, сохранить изменения конфигурации, для этого нажимаем на красный круг в верхней части окна, и жмем "Сохранить".

10. Далее выполним настройку параметров Точки доступа: заходим в левое меню "Начало" (1), выбираем "Click'n'Connect" (2), выбираем режим работы беспроводной сети: "Точка доступа" (3). В конце жмём кнопку "Далее".

11. Вводим название точки доступа, это название будет отображаться у Вас на устройстве при подключении к Wi-Fi сети других устройств (например, сотового телефона, телевизора), название может быть любым (латинницей). Жмём "Далее".

12. Задаём режим безопасности, в пукте Сетевая аутентификация выбираем "Защищенная сеть", и устанавливаем свой пароль безопасности ("Ключ безопасности"), минимум 8 знаков. В конце нажимаем кнопку "Далее".

13. Затем роутер резюмирует введенные данные, нажимаем кнопку "Применить". Теперь мы имеем защищенную паролем Wi-Fi-точку доступа.

14. Проверяем, всё ли подключено верно, заходим в левое меню, пункт "Сеть", в выпадающем списке "WAN", видим два подключения, одно будет использоваться для Интернета, другое - для IP-телевидения. Не забываем сохранить измененную конфигурацию устройства, для этого нажимаем на красный круг рядом с надписью "Конфигурация устройства была изменена" (3)