# Настройка маршрутизатора Zyxel Keenetic Lite II

- Подключите кабель “Мегалайн” в разъём синего цвета, обозначенный надписью «Интернет».

Подключите жёлтый кабель, идущий в комплекте с маршрутизатором, одним концом в любой из 4-х жёлтых портов, обозначенных надписью «Домашняя сеть», а другим – в аналогичный порт сетевой карты вашего компьютера.
Подключите идущий в комплекте блок питания к разъёму, обозначенному надписью «Питание» и нажмите находящуюся рядом кнопку.

- Откройте браузер, введите в адресную строку адрес http://192.168.1.1 и нажмите клавишу «Enter» на клавиатуре.
Перед вами появится окно, изображённое на рисунке ниже:

- В открывшемся окне нажмите кнопку «Веб-конфигуратор».
Перед вами откроется окно создания пароля администратора, изображённое ниже:

- Введите желаемый пароль (например, 1234) и подтверждение пароля в соответствующие поля.
Нажмите кнопку «Применить». 
После этого перед вами появится окно ввода Имени пользователя и Пароля, изображённое ниже:

- Введите имя пользователя admin и пароль, который вы создали в предыдущем шаге в соответствующие поля. Нажмите кнопку «ОК».
В результате этого перед вами откроется окно настройки маршрутизатора, изображённое ниже:

- Нажмите на меню настройки подключения к Интернету. Перед вами откроется окно, изображённое ниже:

- В открывшемся окне щёлкните мышью на подключении «Broadband connection».
Перед вами откроется окно, изображённое ниже:

- В открывшемся окне снимите «галочку» напротив поля «Использовать для выхода в Интернет».
В поле «Настройка параметров IP» выберите из выпадающего списка «Без IP-адреса».
В поле «MAC-адрес» выберите из выпадающего списка значение «Взять с вашего ПК».
Остальные значения на этой странице оставьте по умолчанию и нажмите кнопку «Применить».

- Далее вам нужно перейти на вкладку «PPPoE/VPN» в окне, изображённом на рисунке выше и нажать кнопку «Добавить соединение».
Перед вами откроется окно, изображённое ниже:

- В открывшемся окне в поле «Тип (протокол)» выберите из выпадающего списка «PPPoE», а в поле «Подключаться через» – выберите «Broadband connection (ISP)».

- В поле «Имя пользователя» введите Логин, который указан в вашем договоре, в поле «Пароль» –пароль, указанный в вашем договоре. Значения остальных полей оставьте по умолчанию.
Нажмите кнопку «Применить».

- После этого перейдите в меню настройки Домашней сети на вкладку «IGMP Proxy». Перед вами откроется окно, изображённое на рисунке ниже:

- В открывшемся окне проверьте, что включена «галочка» напротив функции «IGMP Proxy».
Так же проверьте, что в поле «ISP» выбрано значение «К провайдеру», а в поле «Home» – «К домашней сети». 
Нажмите кнопку «Применить».

- После этого перейдите в меню настройки Беспроводной сети.
Перед вами откроется окно, изображённое ниже:

- В открывшемся окне обязательно измените значения полей «Имя сети (SSID)» и «Ключ Сети», которые стоят по умолчанию, на желаемые.
В поле «Защита сети» обязательно выберите из выпадающего списка «WPA2-PSK».
После этого нажмите кнопку «Применить».

- Щёлкните мышью на меню Системного монитора. Перед вами откроется окно, изображённое ниже:

Состояние вашего подключения «PPPoE0» должно быть в статусе «Доступ в Интернет» и отмечено зелёным значком с «галочкой».
Закройте браузер для выхода из системы управления маршрутизатором.

### На этом настройка маршрутизатора Zyxel Keenetic Lite II завершена.

### Для других моделей маршрутизаторов серии Keenetic II процесс настройки будет аналогичным.