Настройка беспроводного двухдиапазонного маршрутизатор TP Link

Правильное подключение роутера к персональному компьютеру или ноутбуку.

Распаковав устройство, подключаем его к питанию электросети, подключив блок питания к устройству как показано на (Рис. 1). Далее нужно подключить кабель интернет провайдера «Mega-Line» в синий порт WAN, как показано на (Рис. 1).

Два желтых порта LAN (Рис. 1) служат для подключения устройств, которые работают через кабель, в любой из портов LAN можно подключить персональный компьютер или ноутбук, используя кабель идущий в комплекте (Рис. 2). После подключения роутера к сети электропитания, подключения кабеля интернет провайдера «Mega-Line» и подключения персонального компьютера или ноутбука к роутеру с помощью кабеля можно приступить к настройке роутера.

- Открытие веб-интерфейса роутера для непосредственной настройки.

Для открытия веб-интерфейса роутера нужно открыть любую программу для открытия страниц в интернете (браузер) – Opera , Mozila Firefox , Google Chrome , Internet Explorer  и др.  В адресной строке браузера (именно в адресной, НЕ в поисковой) необходимо вписать следующий IP адрес: 192.168.0.1 и нажать клавишу Enter. После чего появится окно ввода Логина и Пароля, для доступа к настройкам устройства (Рис. 3) (Если окно для ввода логина и пароля не открылось, то попробуйте ввести IP адрес: 192.168.1.1). По умолчанию Логин (имя пользователя) – admin и

Пароль – admin (все буквы в нижнем регистре). В случае если все введено верно откроется меню настроек роутера.

- После успешной авторизации откроется окно веб-интерфейса (Рис4.)

Настройка интернет-соединения на роутере.

Для этого в левой части меню роутера необходимо зайти во вкладку Network (Сеть), выбрать меню WAN (Рис. 5).

- WAN Connection Type (Тип подключения): выберите PPPoE/ PPPoE Россия.

- User Name (Имя пользователя): Ваш Логин по договору с интернет провайдером «Mega-Line».

- Password (Пароль): Ваш Пароль по договору с интернет провайдером «Mega-Line».

- Подтвердите Ваш пароль (Confirm Password)

- Secondary Connection (Вторичное подключение): Disabled (Отключено)

- WAN Connection Mode (Режим WAN-подключения): Alsways on (Всегда активно).

- После введения вышеперечисленных настроек нажать Save (Сохранить). Интернет настроен.

Настройка Wi-Fi на роутере.

- Для этого в левой части меню роутера необходимо перейти в пункт Wireless 2,4/5 ГГц (Беспроводной режим 2,4/5ГГц), далее Basic Settings (Основные настройки)

- Затем указываем Wireless Network Name (Имя беспроводной сети)

- Нажать на кнопку SAVE (Сохранить) (Рис. 6,7).

- Затем необходимо назначить пароль для Вашей беспроводной сети.

Необходимо выбрать пункт Wireless Security (Защита беспроводного режима).

В пункте Authentication Type (Тип аутентификации) выбрать WPA2- PSK

Затем указываем пароль в пункте: Wireless Password: (Пароль беспроводной сети 2,4/5 ГГц)

Пароль не должен быть меньше 8 символов (Не используйте русские буквы и запомните или запишите пароль для подключения к Wi-Fi)

Нажать на кнопку SAVE (Сохранить) (Рис. 8,9)

Затем отключите роутер от розетки на 5 секунд, чтобы перезагрузить роутер.

Если интернет не работает, необходимо проверить все настройки, проверить правильность ввода данных (логина и пароля для подключения к интернету «Mega-Line»).

На этом все настройки закончены. Приятного пользования!